| 建築物昇降機竣工檢查表 | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 起造人 姓名 |  | 地址 | □□□□□ |
| 建築物名稱 |  | 建築物地點 (地址或地號) | □□□□□ |
| 專業廠商 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 專業技術人員姓名 |  | 登記證字號 |  | 電話 |  |
| 責任保險公司 |  | 保險證明 文件字號 |  |
| 建造執照 日期字號 |  | 昇降設備 統一編碼 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  | － |  |
| 操作方式 | □單臺運轉 □兩臺連動 □多臺連動 臺 | 驅動方式 | □直接式 □間接式 □臂桿式 |
| 用途 | □一 般 □緊 急 □其 他 | 柱塞 | 直徑 mm，全長 mm |
| 電動機 | KW V A | 額定載重 | 人 kg | 泵吐出量 | 1/min |
| 額定速度 | m/min | 昇降行程 | m | 傳動元件 | □鋼索 □鏈條 □______ |
| 門裝置型式 |  | 停止樓數 | 樓~ 樓 停 | 常用壓力 | ㎏/㎝² |
| 門開啟方式 |  | 出入口門 | 淨寬 ㎝ 淨高 ㎝ | 安全閥動作壓力 | ㎏/㎝² |
| 類別 | 檢查項目 | 符合規定 | 類別 | 檢查項目 | 符合規定 |
| 一 般 設 備 概 要 | 1.機箱負荷載重及速度符合建築設計圖說記載 | □是□否 | 安全裝置 | 17.緩衝器(車廂、配重) | □是□否 |
|  | 2.牽引槽輪轉向槽輪之直徑 | □是□否 |  | 18.連絡裝置(信號、對講機) | □是□否 |
|  | 3.機械樑跨搭於建築物之樑、版或承重牆 | □是□否 |  | 19.過負載防止及警報裝置 | □是□否 |
|  | 4.機械室內設有照明及通風設備，且未設置與昇降設備無關之設施 | □是□否 |  | 20.緊急照明裝置 | □是□否 |
|  | 5.搭乘場與車廂內指示燈及按鈕 | □是□否 |  | 21.門開閉間隙 | □是□否 |
|  | 6.車廂尺寸 | □是□否 |  | 22.油壓泵空轉防止及油溫控制裝置 | □是□否 |
|  | 7.車廂與配重側緩衝器間隙 | □是□否 |  | 23.自動著床裝置 | □是□否 |
|  | 8.昇降路內未設置與昇降機無關之管線 | □是□否 |  | 24.防止柱塞脫落裝置 | □是□否 |
|  | 9.強度計算與設計書、圖 | □是□否 |  | 25.安全閥逆止閥 | □是□否 |
| 安 全 裝 置 | 10.車廂門與搭乘場門開關安全裝置 | □是□否 | 測試 | 26.絕緣測試結果 | □是□否 |
|  | 11.搭乘場門閉鎖裝置 | □是□否 |  | 27.電流測試結果 | □是□否 |
|  | 12.停止開關(車廂內、車廂頂、機坑) | □是□否 |  | 28.速度測試結果 | □是□否 |
|  | 13.調速機超速開關及阻擋器動作速度 | □是□否 | 緊急用 | 29.車廂召回避難樓層裝置 | □是□否 |
|  | 14.電磁制動器 | □是□否 |  | 30.緊急運轉功能 | □是□否 |
|  | 15.緊急停止裝置(車廂、配重) | □是□否 |  | 31.緊急電源裝置 | □是□否 |
|  | 16.極限開關(上、下) | □是□否 |  |  |  |
| 不符規定事項紀錄 | 供行動不便者使用昇降機 | 32.應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤 | □是□否 |
|  | 檢查員 | 姓名 | （簽章） | 檢查機構 | (用印) |
|  |  | 檢查員證號 |  |  |  |

備註：1.無項目內容者請檢查員刪除，                                                                                           內政部訂定

2.服務用昇降機僅檢查本表第5、6、9、11、16、21、26、27、28等項次，其他項次免填，

3.第22至25為液壓式昇降機應檢查項目，其他機種免填，

4.無機房電梯者第3、4項免填，

5.公共建築物設置供行動不便者使用之昇降機應依建築技術規則建築設計施工編第174條規定辦理，並依據「建築物昇降機竣工檢查標準」辦理檢查，

# Text boxes

＜B - 18＞